TD2 :

Exercice 1 :

	aabb	a³b³	a³b⁴	a²b²ab	a³ba²b³
GD	S→aSb / S→aaSbb / S→£	Même méthode	Nope	Nope	Nope
GDe1	Yep mm regle qu’avec dessus	Même méthode
GDe2	S → aS1bS2 / S2 → £ / S1 → aS3bS4 / S3 → £ / S4 → £	Même méthode
GL1
GL2

Exercice 2:

L(Gv) = { l^n, n e N}
L(Gu) = {a.b^n, n e N} U {£}
L(Gt) = {a.a.b^n, n e N} U {a.b^n, e N}
L(Gs) = {a.a.a.b^n, n e N} U {a.a.b^n, n e N} U {a.b^n} U {£}

Exercice 3:

L(G3) = {((aa)^n).b ; n e N}

Exercice 4:

Lemne fondamental:
UV ---*---> m => il existe m1, m2, U1 ---*---> m1, U2 ---*---> m2 et m = m1.m2

par double inclusion:

1) m e Lg(v1v2) => v1v2 ---*--->m donc d'après LF il existe m1 e L(u1), il existe m2 e L(u2)
tel que u1 ------*-----> m1, u2 -----*-----> m2 et m = m1m2 => m e L(u1)L(u2) par definition concaténation

2) m e Lg(u1).Lg(u2) => il existe m1 e Lg(u1) => u1 ----*----> m1,
      m2 e Lg(u2) => u2 ----*----> m2 donc m = m1.m2 par def

U1U2 ------*------>U1m2------*------>m1m2=m

Exercice 7:

3) P(l): S' ----l---> m => S' ----*----> m S

Prouvons l'hérédité pour tous l, P(l) => P(l+1) soit
soit une chaîne de dérivation de longueur l+1, S ---l+1---> m. Nous allons démontrer S ---*---> mS

----S--->aSbS----l---->m appliquons LF 3 fois
il existe m'1, S---*--->m'1, m=am'1bm'1
m'2, S—-*--->m'2, d'apresè HR S—-*--->

donc il eiste un chine dérivable

S'--->aS'bS'--->am'1bS'---->am'1bm'2S' = (m)
S'--*-->mS'

4) initialisation l = 0 => vrai par vacuité
l = 1: S-->£ (P(1)), S---*---> S
l = 2: P(l) est vrai par vacuité

Exercice 15:

Démonstation par récurrence sur la longueur de la chîne de dérivations.
P(l): { pour tout ms e £*, S ---(<= l)---> ms => |ms|a = |ms|b + 2
        { pour tout mu e £*, U ---(<=l)---> mu => |mu|a = |mu|b + 1

(initialisation) aucun mot possible pour l = 0 et l = 1, donc vrai.
(hérédité) soit P e N, supposons P(l) (H.R)
Soit ms e £* tq S ---(l+1)---> ms comme l+1 >= 2, on a forcément:

- S -> aU -----l-----> ms, par LF, il existe m's tq U ---(<= l)---> ms, et ms = am's
par H.R, |m's|a = |m's|b + 1 donc |ms|a = |m's|a + 1 = |m's|b +2 = |ms|b + 2

- S -> bUUU. Par LF, il existe ms1, ms2, ms3 tq U ---(<= l)--> ms1 ; U ---(<= l)--> ms2
et U ---(<= l)--> ms3, et ms = bms1.ms2.ms3, par H.R |ms1|a = |ms1|b+1 (pareil pour ms2 et ms3)
Donc |ms|a = |ms1|a + |ms2|a + |ms3|a = |ms|b + 3 – 1 = |ms|b + 2

Soit mu e £* tq U –(l – 1)--> mu. Comme l+1 >=, on a forcment:
- U -> aT –l--> mu ; par LF, il existe un mot m'u tq. T --(<= l)--> m'u et mu = am'u. Par l'exo 4, on a
|m'u|a = |m'u|b, Donc |mu|a = |m'u|a + 1 = |m'u|b + 1 = |mu|b + 1

- U -> bS –l--> mu. Par LF, il existe m''u tel que:
S --(<= l)--> m''u et mu = bm''u Par H.R, |m''u|a = |m''u|b + 2 = |mu|b – 1 + 2 = |mu|b + 1

Exercice 18:

1ere façon - s'interesser aux mots terminaux
2eme façon – s'interesser au langage elargie